عطاء رقم 14/ل م/2019

توريد وتركيب وتشغيل بويلر بخار/ مصبغة الجامعة

المواصفات الخاصة:

- توريد وتركيب وتشغيل بويلر بخار ذي انابيب الاحتراق (fire tube ) افقي نظام ثلاث ممرات لمرور الغازات المحترقة بقدرة انتاجيه واحد ونصف طن  بخار بالساعة صناعه محلي مايعادل  900,000 كيلو كالوري وحسب المواصفات التاليه

- سماكة البرميل الداخلي غرفة الاحتراق 14 ملم

- سماكة البرميل الخارجي 10ملم

- سماكة الوجه الامامي والخلفي للبويلر 16ملم

- يعمل  البويلر ضغط تشغيلي10 بار مفحوص بالضغط الهيدروستاتيكي على 15بار

- المواسير الداخليه للبويلرسملنس موصفات عالمية عالية الجودة  اوكراني 1,25انش

- الجاكت الخارجي للبويلر صاج مجلفن  1 ملم من اجود الانواع

- البويلر مزود بثيرموستات حراري عدد2

- البويلر مزود بسايت جلاس ذات الزجاجةالمسطحة مع المحابس الخاص بها نوعية جيده

10- مزود بمنظم ضغط عالي يفصل في حال ارتفاع الضغط عدد 3ثلاثة

11- مزود البويلر بعوامة اتوماتيك للتحكم بمستوى الماء نوع (mcDonelled-miller)

12- مزود بمضخة تزويد تتناسب مع حجم وضغط البويلر

13- مزود بصمام امان يفتح في حال ارتفاع ضغط بخار البويلر عن المستوى المحدد نوع (ARI)اوما يكافئةويتناسب مع حجمه

14- مزود البويلر باللوحة تحكم تتألف من القواطع والكونتكترات وفاز فلير ومفتاح تشغيل وسويتش مضخه يدوي وتوماتيك ولمبات اشاره لجميع مراحل تشغيل البويلر وكبسة توقف طواري للبويلر وكبسة اعادة تشغيل توقف الطواري جهاز ثيرموستات الكتروني للتحكم بدرجة حرارة المدخنه  وغيرها

15- مزود البويلر بفتحة تنظيف وتفريغ اسفل البويلر محبس فلنج

16-تركيب جهاز الكتروني للتحكم بدرجة حرارة المدخنه

17- مزود البويلر بحارقه بنتون سويدي الصنع تتناسب مع حجم وقدرة البويلر

18- مزود البويلر بجرس انذار لتنبيه الاعطال

19- تركيب رداد ستنانلس ستيل ومصفي شوائب strainer))يتناسب مع حجم البويلر لحماية المضخة

20-تركيب رداد نوعيه جيده ويتناسب مع خط بخار البويلر الصاعد الى المصبغة

21-إن تكون بوابة البويلر من الامام والخلف  معزولة جيدا وسهلة الفك والتركيب ومعلقه على فصلات معدنية متينه

22- تركيب محابس بخارعلى خط المزود والراجع نوع (ari) تتناسب مع اقطار المواسير وبمواصفات عالية الجوده

23- تركيب مدخنة ستنانلس ستيل مع الطربوش  سماكه 4ملم وحسب الطول والقطر المناسب على إن لايقل ارتفاعها عن 3 متر ومعزولة

24- يعمل البويلر على مادة الديزل

25- تزويد البويلر بزجاجة لروية الهب والاحتراق من النوع الذي يتحمل درجات الحرارة العالية

26- تركيب طفاية حريق فوق البويلر تتناسب مع حجم البويلر

27- تركيب محبس حريق سلكي وفلتر ديزل على خط تزويد الحارقة

28- مزود البويلر بساعة حرارة وساعة ضغط كبيره الحجم 16سم على الاقل

29- عزل البويلر بمادة الصوف الصخري عالي الكثافة وبسماكة لاتقل عن 100ملم

30- وتركيب وحدة معالجه تتناسب مع حجم البويلر

31- فك البويلر القديم والمركب داخل غرفة الميكانيك  ونقلة الى مستودع الغير صالح

32- تصنيع البويلر حسب والمواصفات العالمية الفنية ومزود بشهادة من الجمعية العلمية الملكيه تثبت قدرة وكفاءة البويلر.

33- تقديم كفالة صيانة للبويلر مدة سنتين على الاقل

34- يفضل زيارة الموقع للإطلاع على التفاصيل المطلوبة

35- يفضل عند المباشرة بتفصيل البويلر الاطلاع على مراحل التصنيع من قبل فنيو الجامعه